建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

临环竣监字[2016]第06号

项目名称：门诊楼用地拆迁还建工程

建设单位：临湘市人民医院

临湘市环境监测站

二○一六年十二月

承  担  单  位：临湘市环境监测站

站          长：朱  明

项 目 负 责 人：朱  明

报 告 编 写 人：闾勇军

审          核：

签           发：

验收项目企业法人：柴廉明

验收项目联系人：  陈经理  18907401326

临湘市市环境监测站

电话：0730-3731762

传真：0730-3763508

邮编：414300

地址：临湘市长安西路57号

声明：复制本报告中的部分内容无效

目    录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	1

3. 建设项目工程概况	2

3.1 工程基本情况	2

3.2 产污节点	5

3.3 主要污染源、污染物及其治理措施	5

4. 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况	10

4.1 环评结论	10

4.2 环评批复及落实情况	11

5. 验收监测评价标准	12

6. 验收监测内容与质量保证	12

6.1 验收监测工况调查	13

6.2监测项目、监测点位及监测频次	13

6.3质量保证、质控措施及监测分析方法	13

7．验收监测结果及评价	14

7.1废水监测结果及评价	14

7.2废气、噪声及固废处置调查	14

8. 环境管理检查	15

9. 验收监测结论及建议	15

9.1 验收监测结论	15

9.2 建议	16

附件：

附件1   建设项目竣工环境保护 “三同时”验收登记表。

附件2 《关于临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目环境影响报告表的审批意见》,临湘市环境保护局，2014年9月30日。

附件3《环保保护预验收申请报告》，临湘市人民医院，2016年9月1日。

附件4建规[建]字第公[2015]037号,临湘市规划局

附件5临湘市环境监察大队对项目的环境监察记录

附件6日常监测协议

# 1. 前言

临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目位于临湘市长五西路25号，在人民医院整体规划中，为以后门诊楼的扩建用地，将现有的门诊楼用地范围内的3栋112户的医院家属住宅楼拆除作为医院门诊楼扩建的预留用地，将医院现有门诊楼西侧的原中医院门诊楼和住院楼用地作为门诊楼用地拆迁还建工程用地，还建112户居民住宅楼。项目总投资5600万元，其中环保投资200万元，每栋住宅楼均配套建设有雨、污水管网、化粪池、厨房油烟专用烟道等废水、废气处理设施。

按有关法律、法规要求，临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目委托常德市双赢环境咨询服务有限公司于2014年9月对该项目进行了环评。2014年9月30日临湘市环境保护局对该项目环评报告表进行了批复。2016年9月1日，临湘市人民医院申请门诊楼用地拆迁还建工程项目环保设施验收。

本项目由临湘市环境保护局负责验收，受临湘市人民医院委托，临湘市环境监测站对该项目的主体工程及配套工程设施进行了现场勘查和监测，收集了相关资料，在此基础上编制了本工程验收监测表。

# 2. 验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局（现国家环境保护部）令第13号，2002年2月1日；

2.3 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，国家环保总局（现国家环境保护部）,环发[2000]38号，2000年2月22日；

2.4 《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》湖南省环保局湘环发[2004]42号，2004年；

2.5《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年8月28日；

2.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

2.7《水和废水监测分析方法》（第四版）中国环境科学出版社，2002年12月；

2.8《临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目环境影响报告表》，常德市双赢环境咨询服务有限公司，2014年9月；

2.9《关于临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目环境影响报告表的审批意见》，临湘市环境保护局，2014年9月30日；

2.10《环保保护预验收申请报告》，临湘市人民医院，2016年9月1日。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目由1栋2+10F居住+办公和1栋12F的住宅楼组成，总用地面积为5282.83 m2，总建筑面积21402.53m2，其中计容建筑面积为17722.54m2，（包括新建住宅建筑面积14949.18m2，新建行政办公面积2773.36 m2），地下不计容建筑面积为3679.95 m2，配套停车位157个（其中地面停车位60个，地下停车位97个），总户数115户(2#住宅楼1楼有一户为过廊)，项目配套的公共服务设施以及相应的道路、绿化、市政管网设施。该项目南侧为长五西路，北侧为人民医院家属楼，西侧为居民，东侧为人民医院门诊楼。项目主出入口设在西侧，设负一层地下室，主要为地下停车位、配电间、风机房和水泵房。工程地理位置见图3－1，工程概况详见表3-1。

图3－1   工程地理位置图

表3-1   项 目 概 况

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 门诊楼用地拆迁还建工程项目 |
| 2 | 项目性质 | 新建。 |
| 3 | 建设单位名称 | 临湘市人民医院 |
| 4 | 建设地点 | 长五西路25号 |
| 5 | 工程建设规模 | 1栋2+10F居住办公楼和1栋12F的住宅楼组成，共115户；设负一层地下室，主要为地下停车位97个、配电间、风机房和水泵房，地上停车位60个。 |
| 6 | 人员总数 | 403人 |
| 7 | 工程总投资 | 5600万元 |
| 8 | 环保投资 | 200万元 |
| 9 | 工程用地 | 5282.83m2 |
| 10 | 环评情况 | 《临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目环境影响报告表》，常德市双赢环境咨询服务有限公司，2014年9月 |
| 11 | 环保设施建设情况 | 每栋住宅楼均配套建设有雨、污水管网、化粪池、厨房油烟专用烟道、垃圾分类收集桶等废水、废气、固废处理设施。 |
| 12 | 工程变更情况 | 据建规[建]字第公[2015]037号(临湘市规划局),2#楼由11层改为12层，总建筑面积增加409.53 m2。 |

3.1.1工程内容

项目建设内容主要为：1栋2+10F居住、办公楼和1栋12F的住宅楼，项目配套的公共服务设施以及相应的道路、绿化、市政管网设施，设负一层地下室，主要为地下停车位、配电间、风机房和水泵房。本项目为新建项目。项目平面布置图见3－2。

图例：★废水监测点

污水管

雨水管

主出入口

★

长         五       西          路

图3-2  项目平面布置图

3.1.2主要原、辅材料

主要原辅材料、能源消耗及来源见表3-2。

表3-2   主要原辅材料、能源消耗及来源

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 万M3 | 2.906 | 城区供水管网 |
| 2 | 电 | 万KW·h | 21 | 城区供电管网 |
| 3 | 天然气 | 万M3/a | 6.296 | 市政天然气管网 |

## 3.2 产污节点

产污节点见图3-3。

厨房油烟专用烟道

厨房油烟废气                市政污水管网

生活废水

生活垃圾

临湘市生活垃圾填埋场

图3-3产污节点图

## 3.3 主要污染源、污染物及其治理措施

3.3.1 废水

本项目废水主要为居民生活废水、绿化用水、办公用水。生活用水量按160L/人.d，小区住宅生活用水量为2.35万t/a；本项目的绿化用地面积为676.2m2，每天绿化用水量按2 L/ m2，小区绿化用水量为494t/a；办公面积2773.36 m2，商辅用水按5L/ m2.d计，办公用水量为5061t/a.除绿化用水外，废水排放量按85%排放，本项目废水排放量为2.43万t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。

本项目在1#住宅楼南边设1个50m3三级化粪池，1#住宅楼共80户住户+办公，废水排放量为49.9m3/d，化粪池大小满足要求；2#住宅楼在西边设1个30m3三级化粪池， 2#住宅楼共35户，废水排放量为16.7 m3/d，化粪池大小满足要求。

1#住宅楼生活、商业铺面废水在住宅楼北面由西往东排入项目东侧南北向主污水管网，后向南排入市政污水管网，2#住宅楼生活废水在住宅楼北面由东往西排入项目西侧南北向主污水管网，后向南排入市政污水管网，最终进入临湘市污水净化中心处理。污水处理设施见图3－4至图3－11。

图3－4   项目东侧主污水管落水井                       图3－5   化粪池

1#楼雨水管由西往东拐向后由北向南排入市政雨水管网，2#楼雨水管由东往西拐向后由北向南排入市政雨水管网，项目实行了雨污分流。

图3－6   雨水管                             图3－7   地下室出入口雨棚

本项目设负一层地下室，主要为地下停车位、配电间、风机房和水泵房。在地下室入口斜坡处设有雨棚，在斜坡起、止处分别设有1道集水明沟，以截流雨水防止倒灌入地下室。地下室设有污水收集沟，收集的污水分别流入6个集水井，6个污水井中设有12台潜污泵（自动控制，一用一备），以排出地下室冲洗废水或消防废水。

图3－8 地下室出入口第1道截雨水沟                 图3－9 地下室出入口第2道截雨水沟

图3－10   地下室污水收集沟                        图3－11   地下室集水井＋潜污泵

3.3.2废气

本项目废气主要为燃料废气、厨房油烟废气。本小区生活燃料全部使用城市管道天然气或石油液化气，每户每天用气量约1.5m3/户.日，小区居民住宅用气量6.296万m3/a.据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册计算，燃料废气污染物产生量为废气81.6万Nm3/a,SO2:0.00157t/a,NO2:0.63t/a。小区居民人均日食用油用量约30g/人.d,本项目耗油量约4.41t/a，油烟挥发系数取2.5%计，居民生活区油烟去除效率按60%计，油烟排放量0.044t/a。

1#住宅楼2个单元，每个单元1梯4户，2#住宅楼1个单元，1梯3户，均建有厨房油烟专用烟道（共11个），厨房油烟废气经油烟净化装置净化后再经厨房油烟专用烟道高空排放（高出屋面1.5米）废气处理设施见图3－12至图3－15。

地下室汽车尾气等废气设有专用排气管及其配套机械设备，定期将地下室汽车尾气等废气排出，排气孔设在离地面2.5米高的外墙处。

图3－12     厨房专用烟道            图3－13地下室机械排风设施

图3－14  地下室机械通风出口             图3－15    泵房

3.3.3 固体废物

本项目产生的固废主要是居民产生的生活垃圾和商辅经营活动产生的垃圾，本项目共有住户115户，有居民403人，办公面积2773.36 m2，据第一次全国污染源普查城镇生活源产排系数手册，每人每天产生生活垃圾量按0.6kg计，生活垃圾产生量约为88.3t/a；办公生活垃圾按0.05kg/m2.d计，年垃圾产生量约50.6t/a。共产生垃圾133.9t/a。项目不建集中式生活垃圾站，在小区绿化带内设立垃圾分类收集桶，垃圾定点、定时分类收集后再由市环卫部门定期清运处理，做到生活垃圾日产日清。

3.3.4噪声及其他

本项目产生的噪声主要为居民生活噪声，汽车出入小区的交通噪声，配电、风机和水泵噪声。居民空调噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来进行控制；小车出入减速慢行，禁止鸣高音喇叭等最大限度降低噪声干扰；项目将配电间、风机房和水泵房均安置在地下室（见图3－17），墙体阻隔屏蔽以降噪，同时设备安装减振埑以降噪，在1#、2#住宅楼中间设置了绿化带，种植了花草树木，以降噪防尘，美化环境。

因本项目南临长五西路，为减轻长五西路交通噪声对本项目的影响，小区115户居民窗户玻璃全部安装双层隔音玻璃。

3.3.5项目主要污染源防治措施

项目主要污染源防治措施见表3-4。

表3-4  污染源治理措施

| 污染物类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 厨 房 | 油烟废气 | 厨房油烟废气经油烟净化装置净化后再经厨房油烟专用烟道高空排放（高出屋面1.5米）。 |
| 水污 染物 | 生活 办公 | COD、SS、 NH3-N | 生活废水排入化粪池进行三级生化处理，1#住宅楼生活废水在住宅楼北面由西往东排入项目东侧南北向主污水管网，后向南排入市政污水管网，2#住宅楼生活废水在住宅楼北面由东往西排入项目西侧南北向主污水管网，后向南排入市政污水管网，最终进入临湘市污水净化中心处理。 |
| 固体 废物 | 生活、 办公 | 生活垃圾、 办公垃圾 | 在小区绿化带内设立垃圾分类收集桶，垃圾定点、定时分类收集后再由市环卫部门定期清运处理。 |
| 噪声 | 空调、小车出入\配电、风机和水泵噪声 | 噪声 | 居民空调噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来进行控制；小车出入减速慢行，禁止鸣高音喇叭等最大限度降低噪声干扰；项目将配电间、风机房和水泵房均安置在地下室，以墙体阻隔降噪，同时安装减振埑以降噪，另外小区内种植了花草树木，以降噪防尘，美化环境。小区115户居民窗户玻璃全部安装双层隔音玻璃以减轻长五西路交通噪声对本项目的影响。 |

环保投资情况见表3-4。

表3-4 环保投资情况一览表

| 项目 | 设施名称 | 环评估算（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声 | 场地周边建2－3m高围墙，高噪声设备搭建临时隔声屏障，合理安排施工时间等。 | 10 | 10 |
|  | 扬尘 | 运输车辆进出口设置车辆冲洗装置，主体建筑周围搭建防尘网，材料覆盖防尘布，路面水泥硬化、洒水。 | 14 | 14 |
|  | 废水 | 化粪池、沉淀池。 | 2 | 2 |
|  | 建筑垃圾 | 指定地点处置 | 4 | 4 |
| 营运期 | 废水 | 雨、污水管网，标准化粪池和排污口 | 50 | 50 |
|  | 废气 | 厨房油烟专用烟道 | 10 | 40 |
|  |  | 地下室机械排风系统 | 10 | 10 |
|  | 固废 | 生活垃圾收集系统 | 2 | 2 |
|  | 噪声 | 消声、减振、双层玻璃 | 30 | 60 |
|  | 绿化 |  | 28 | 8 |
| 合计 |  | 160 | 200 |

# 4. 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况

## 4.1 环评结论

环评总结论：该工程符合国家产业政策，选址可行、平面布置合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

## 4.2 环评批复及落实情况

项目环评批复落实情况见表4-1。环评批复见附件。

表4-1  工程环评批复要求及落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求主要内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目必须取得国土、规划部门的行政许可。严格落实长五路的规划退让距离。 | 已取得临湘市规划局《关于人民医院B区一期与二期用地调整的函》（临规函【2014】第32号）及临湘市人民政府国有土地使用权划拨转让批准书（副本）（临政存土划准字（2009）6-5号）的行政许可，已按规划退让。 |
| 2 | 做好施工期的环境保护工作，制定和落实必要的污染防治措施。合理安排各类施工机械的作业时间，对高噪设备采取降噪措施。做好施工公告工作，夜间禁止施工，防止噪声对周围环境和居民生活造成影响；合理安排土方开挖、回填及渣土堆放场所，渣土交专业公司合理处置，防止渣土污染街道；对工程周围须设置遮挡围栏。建材运输、装卸、搅拌等过程，必须采取有效的防尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响；项目开工前须建好施工废水临时处理设施，并接入城市污水管网。 | 施工期间已进行公示，夜间没有施工，渣土与临湘市和顺渣土公司签订了处置协议，工程周围设置了2.5高砖砌围墙，使用商品混凝土，运输车辆进出口设置了车辆冲洗装置，路面进行了水泥硬化、洒水，有效地减少了施工扬尘对周边环境影响，开工前建好了废水临时沉淀池，并接入市政污水管网。 |
| 3 | 加强营运期环境保护，项目必须按雨污分流原则建设雨水、污水排水管网，合理布置化粪池的位置，生活污水经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的三级标准后排入城市污水管网；合理设计地下停车场通风系统，排风口不得正面向住户窗口；合理安排临时停车场位置，加强进出车辆管理；合理设置配电间、水泵房、风机房的位置，尽量布置在空闲或绿化带下的地下空间，并采取隔声、减振、降噪措施，减轻噪声对周边环境和住户的影响。不再另设应急供电，共用人民医院原发电机房；加强对固体废物的管理，设置加盖垃圾桶对各栋垃圾分类收集，不得设置垃圾收集房，做到生活垃圾日产日清；厨房油烟须通过专用烟道高空排放；按国家对房地产项目的工求落实绿化率，合理布局并选择适宜的绿化类型。 | 1#住宅楼生活废水在住宅楼北面由西往东排入项目东侧南北向主污水管网，后向南排入市政污水管网，2#住宅楼生活废水在住宅楼北面由东往西排入项目西侧南北向主污水管网，后向南排入市政污水管网，最终进入临湘市污水净化中心处理；1#楼雨水管由西往东拐向后由北向南排入市政雨水管网，2#楼雨水管由东往西拐向后由北向南排入市政雨水管网，项目实行了雨污分流； 生活污水经化粪池三级生化处理后排入城市污水管网； 地下停车场建设了机械通风系统，定时排除汽车尾气等废气，排风口设置在外墙离地面2.5米高处，避开了住户窗口； 配电间、水泵房、风机房布置在地下室，同时设备安装减振埑以降噪，；没有另设发电机，共用人民医院原发电机房； 项目不建集中式生活垃圾站，在小区绿化带内设立垃圾分类收集桶，垃圾定点、定时分类收集后再由市环卫部门定期清运处理，做到生活垃圾日产日清； 1#、2#住宅楼均建有厨房油烟专用烟道（共11个），厨房油烟废气经油烟净化装置净化后再经厨房油烟专用烟道高空排放（高出屋面1.5米）； 在1#、2#住宅楼中间设置了绿化带，种植了花草树木，以降噪防尘，美化环境。 |
| 4 | 项目建设必须严格执行“三同时”制度，并接受我局的监督检查。项目建成后，须向我局提出环境保护竣工验收申请，经验收合格后方可投入使用。 | 项目执行了“三同时”，已接受临湘市环境监察大队检查，已向临湘市环境保护局提出环境保护竣工验收申请。 |

# 5. 验收监测评价标准

本项目废水主要为居民生活废水、绿化用水、办公用水。污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）C等级标准后进入市政污水管网。废水排放控制指标见表5-1。

表5-1   废水排放控制指标

| 污染因子 | 浓度限值（mg/L、PH无量纲） | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～9.5 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）C等级标准 |
| SS | 300 |  |
| CODcr | 300 |  |
| NH3-N | 25 |  |

# 6. 验收监测内容与质量保证

根据本项目环评报告表及国家有关技术规范要求，本次验收监测内容主要是该项目废水处理达标情况，调查废气、噪声、固体废物处置情况，进行环境管理检查。

## 6.1 验收监测工况调查

验收监测期间，临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程建设项目已全部完工，小区共115户，入住了90户，入住率78.3%，大于75%，满足竣工验收条件。

## 6.2监测项目、监测点位及监测频次

按照项目环评报告表和国家有关竣工验收监测规范要求，确定本次验收监测工作内容见表6-1。

表6-1   验收监测工作内容

| 类别 | 点位个数 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | 废水总排口 | pH、SS、CODcr、NH3-N | 2次/天×1天 |

## 6.3质量保证、质控措施及监测分析方法

6.3.1 质量保证与质控措施

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

(1) 严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）和标准分析方法进行采样及测试。

(2) 对废水样品，采集10%的现场密码平行样，在室内分析中采取平行双样、质控密码样等质控措施，质控数据占每批分析样品的15－20%。

(3) 所用分析仪器经过计量检定和校准且在有效期内。

(4)监测人员均通过国家级或省级技术考核，持证上岗。

6.3.2 监测分析方法

监测分析方法见表6-2。

表6-2  监测分析方法

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 |
|  | CODCr | 重铬酸钾法 | GB11914-1989 |
|  | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
|  | SS | 重量法 | GB 11901-89 |

# 7．验收监测结果及评价

## 7.1废水监测结果及评价

废水总排口监测结果见表7-1。

表7-1    废水水质监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 频次 | 监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | CODcr | NH3-N | SS |
| 废水排污口 | 2016年12月15日 | 1 | 7.12 | 205 | 2.87 | 103 |
|  |  | 2 | 7.07 | 216 | 3.05 | 115 |
|  | 日均值 | / | 210 | 2.96 | 109 |
|  | 2016年12月16日 | 1 | 7.22 | 227 | 3.48 | 122 |
|  |  | 2 | 7.31 | 235 | 3.79 | 127 |
|  | 日均值 | / | 231 | 3.64 | 124 |
| 验收执行标准 | 6.5-9.5 | 300 | 25 | 300 |

监测结果表明，废水总排口pH 范围为7.07-7.31，CODcr日均值分别为210 mg/L、231 mg/L，NH3-N日均值分别为2.96mg/L、3.64 mg/L，SS日均值分别为109mg/L、124 mg/L， pH、CODcr、NH3-N、SS均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）C等级标准。

## 7.2废气、噪声及固废处置调查

1、1#、2#住宅楼均建有厨房油烟专用烟道（共11个），厨房油烟废气经油烟净化装置净化后再经厨房油烟专用烟道高空排放（高出屋面1.5米）；地下室汽车尾气等废气设有专用排气管及其配套机械设备，定期将地下室汽车尾气等废气排出，排气孔设在离地面2.5米高的外墙处。

2、居民空调噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来进行控制；小车出入减速慢行，禁止鸣高音喇叭等最大限度降低噪声干扰；项目将配电间、风机房和水泵房均安置在地下室，以墙体阻隔降噪，同时安装减振埑以降噪，另外小区内种植了花草树木，以降噪防尘，美化环境。小区南侧邻近长五西路，为减轻交通噪声对本项目的影响，小区115户居民窗户玻璃全部安装双层隔音玻璃。

3、本项目产生的固废主要是居民产生的生活垃圾和商辅经营活动产生的垃圾，项目不建集中式生活垃圾站，在小区绿化带内设立垃圾分类收集桶，垃圾定点、定时分类收集后再由市环卫部门定期清运处理，做到生活垃圾日产日清。

# 8. 环境管理检查

临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目的环境保护监督工作由临湘市环保局具体负责，临湘市环境监测站依据表8-1对现场进行对照检查。

| 序号 | 要求 | 具体内容及其完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全；具备环境影响评价文件和环保部门批复意见 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全，有环境影响评价文件和环保部门批复意见。 |
| 2 | 环评报告提出的环境保护设施建设情况及运行情况，污染防治措施落实情况及效果 | 废水、废气、噪声、固废各项污染防治措施基本得到落实。 |
| 3 | 环境保护机构、环境保护管理规章制度的建立及运行情况 | 设立了环保规章制度，有专人负责环保现场管理，小区没有单独的物业管理，物业管理由人民医院后勤处统一管理。安排一名工作人员对小区绿化带、排水、消防等设施进行维护。 |
| 4 | 固废处置调查，排污口规范化等情况检查 | 产生的固废主要是居民产生的生活垃圾及商辅经营活动产生的垃圾，在小区绿化带内设立垃圾分类收集桶，垃圾定点、定时分类收集后再由市环卫部门定期清运处理，做到生活垃圾日产日清。 |

表8-1  环境管理检查一览表

# 9. 验收监测结论及建议

# 9.1 验收监测结论

9.1.1废水验收监测结论

验收监测期间废水总排口 pH、CODcr、NH3-N	、SS排放浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）C等级标准。

9.1.2废气验收监测结论

厨房油烟废气经油烟净化装置净化后，再经厨房油烟专用烟道高空排放。废气处置符合环保要求。

9.1.3噪声验收监测结论

本项目产生的噪声主要为居民生活噪声、汽车出入小区的交通噪声。居民空调噪声主要是选择低噪声的空调机和注意选择合适的地方安装来进行控制，小车出入减速慢行，禁止鸣高音喇叭等降噪；小区115户居民窗户玻璃全部安装双层隔音玻璃以减轻长五西路交通噪声对本项目的影响。噪声处置符合环保要求。

9.1.4固体废物验收监测结论

在小区绿化带内设立垃圾分类收集桶，垃圾定点、定时分类收集后再由市环卫部门定期清运处理，做到生活垃圾日产日清。固废处置符合环保要求。

9.1.5环境管理检查结论

项目按有关程序要求办理了环评手续；环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全，环评报告提出的环境保护设施已基本建成，运行良好，污染防治措施基本得到落实；环境保护管理规章制度建立健全，环境管理检查符合要求。

9.1.6验收监测结论

临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程项目环评提出的污染防治措施基本得到落实，各项环保设施运转正常，达到环保要求，符合环保设施竣工验收条件。但如果行政办公楼层改为他用,需重新进行审批。

## 9.2 建议

加强小区管理，保证小区绿化带长势良好，排水设施畅通，生活垃圾及时清运。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：     验收类别：验收表；                              审批经办人：

| 建设项目名称 | 门诊楼用地拆迁还 还建工程 | 建设地点 | 临湘市长五西路25号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临湘市人民医院 | 邮政编码 |  | 电话 |  |
| 行业类别 | K7210房地产业 | 项目性质 | 新建项目 |
| 设计生产能力 | 多层住宅112户 | 建设项目开工日期 | 2014年 |
| 实际生产能力 | 多层住宅116户 | 投入试运行日期 |  |
| 报告书（表）审批部门 | 临湘市环保局 | 文号 |  | 时间 | 2014.9.30 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 控制区 | 酸雨 | 环保验收审批部门 | 临湘市环保局 | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书（表）编制单位 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 | 投资总概算 | 5600万元 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资总概算 | 160 | 比例％ | 2.857 |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 5600万元 |
| 环保设施监测单位 | 临湘市环境监测站 | 环保投资 | 200万元 | 比例％ | 3.571 |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 绿化及生态 | 其它 |
| 52万元 | 64万元 | 70万元 | 6万元 | 8万元 | 万元 |
| 新增废水处理设施能力 | m3/h | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | 8760h |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有 排放量 (1) | 新建部分产生量 (2) | 新建部分处理削减量 (3) | 以新带老削减量 (4) | 排放增减量 (5) | 排放 总量 (6) | 允许排放量 (7) | 区域削减量 (8) | 处理前浓度 (9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

# Text boxes

项目建设地

家属楼

化粪池

旧家属楼

住宅楼2#

12F

医技楼

居民

门诊楼

住宅楼1#

2+10F

化粪池

临湘市人民医院门诊楼用地拆迁还建工程共115户

化粪池

垃圾分类收集桶

雨水管